## Slide 1: UDP++
UDP++ Transport Layer Protocol
By Adam Darrah and Asad Saeed

## Slide 2: Features
In order packets
Send/Receive buffering
Selective ACK
Many simultaneous connections (using threads)

## Slide 3: Packet Header
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Source Port | Destination Port |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Length | Checksum |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|S|A|S|F|O| | Header | |
|E|C|Y|I|P| | Length | Sequence # |
|Q|Q|N|N|T| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | Optional Field For SACK |
| Acknowledgment # | Controlled by OPT BIT and |
| | Header Length |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| data |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

## Slide 4: Example server program
int main(int argc, char* argv[]) {
UDPPlus *conn = new UDPPlus;
UDPPlusConnection *open;
const int PORT = 30000;
// setup sockadr_in struct
struct sockaddr_in local;
memset((char *) &local, 0, sizeof(local));
local.sin_family = AF_INET;
local.sin_port = htons(PORT);
local.sin_addr.s_addr = AI_PASSIVE;
conn->bind_p(&local, sizeof(local));
open = conn->accept_p();
return 0;
}